KACEŘOV

# ODŮVODNĚNÍ územníHO plánU

pořizovatel: Městský úřad Nýřany

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6

Šumberova 8

# Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:  Kaceřov 
územní plán

Řešené území: Administrativní území obce Kaceřov zahrnující katastrální území Kaceřov

# Pořizovatel: Městský úřad Nýřany

# Projektant: Ing. Stanislav Zeman - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman		  				- odpovědný projektant

Ing. Miroslav Fiala		  						- hlavní projektant, urbanistické řešení

Ing. Josef Krásný								- územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský			        - dopravní řešení

Ing. Ivo Zajíc				            	     - technická vybavenost

Ing. Miroslav Fiala					   	  - digitální zpracování

Obsah:

| a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 4 |
| --- | --- |
| - Širší územní vztahy | 4 |
| - Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 4 |
| - Soulad s Politikou územního rozvoje ČR | 4 |
| b) Údaje o splnění Zadání územního plánu | 5 |
| c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území | 5 |
| - Důsledky navrženého řešení | 5 |
| - Limity využití území | 6 |
| - Doprava | 9 |
| - Občanské vybavení | 10 |
| - Technická infrastruktura | 10 |
| - Odpadové hospodářství | 15 |
| - Ochrana přírody | 15 |
| - Územní systém ekologické stability | 15 |
| d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno | 17 |
| e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa | 18 |
| - Ochrana půdního fondu | 18 |
| - Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa | 21 |

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
 vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací 
 vydanou krajem a  politikou územního rozvoje ČR

- Širší územní vztahy

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů vychází z geografické polohy  Kaceřova při silnicích II. třídy č.231 a III. třídy č.2318, severně od města Plzeň. Kaceřov patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nýřany se sídlem v Plzni. Rozloha řešeného území činí 427 ha a žije zde cca 115 obyvatel ve 45 obytných objektech. Kaceřov neplní v rámci struktury osídlení Plzeňské aglomerace žádné významnější funkce. Veškerá zařízení základní i vyšší občanské vybavenosti jsou v nedalekém Kaznějově či Třemošné.

Výhodná dopravní poloha obce po silnici II/231 umožňuje místním obyvatelům dobré spojení s Plzní. Díky poloze ve velice hodnotném krajinném přírodním prostředí v údolí řeky Berounky poskytuje obec kromě kvalitního bydlení i rekreační vyžití v rámci výstavby obytných objektů pro tzv. druhé bydlení.

Do katastrálního území Kaceřova zasahuje na severovýchodním okraji ochranné pásmo ropovodu. Na východním a jihovýchodním okraji zasahuje do řešeného území nadregionální biokoridor, který je tvořen řekou Berounkou.

- Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán je vytvořen v souladu s územně plánovací dokumentací okolních obcí a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, které tvoří především Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje. Z tohoto dokumentu nevyplývají pro další rozvoj obce žádné limity. Výjimku tvoří pouze územní rezerva pro novou silnici II. třídy regionálního významu.

- Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

Z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR), která byla schválena usnesením vlády ČR č.929 ze dne 20.7.2009, pro zpracování ÚP Kaceřova vyplývá, z republikových priorit zejména obecně platné zásady:

zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny; vytvářet předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch; a dále vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a ve zvlášť zdůvodněných případech.

Z hlediska rozvojových os je Kacéřovu nejblíže rozvojová osa OS1 Praha – Plzeň a z koridorů celostátního významu jsou nejblíže koridory P4 (plynovod VVTL) a V4 koridor ropovodu. Tyto skutečnosti však nemají na obec žádný vliv.

b) Údaje o splnění Zadání územního plánu

Zadání územního plánu schválené zastupitelstvem obce Kaceřova je v předkládaném návrhu územního plánu splněno beze zbytku.

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 
 vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména 
 ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Důvodem přijatého řešení je posílení funkce bydlení především prostřednictvím individuálních jednopodlažních rodinných domů s obytným podkrovím. Nejrozsáhlejší plochy bydlení vymezuje územní plán v západní, jihovýchodní, jižní části obce a zčásti také na východě. Zde nedojde v důsledku nové výstavby k narušení stávajícího historicky vytvořeného urbanistického půdorysu sídla, zejména nebude ohrožena národní kulturní památka, kterou tvoří renesanční zámek celostátního významu.

Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území nevyžadovalo variantní řešení, nebylo nutné v návrhu územního plánu provádět výběr variant.

- Důsledky navrženého řešení

Územní plán vymezuje na území obce Kaceřova 5 zastavitelných ploch bydlení. Z toho 4 plochy - bydlení v rodinných domech, 1 plocha zahrady a sady v zastavěném území. Dále se navrhuje 1 plocha výroby a skladování.

Důsledky navrženého řešení jsou rozděleny na důsledky na architektonicko urbanistické uspořádání řešeného území, na důsledky na životní prostředí a důsledky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Negativní důsledky na architektonicko urbanistické uspořádání obce budou relativně (ve srovnání s jinými sídly, kde jsou plochy navržené ke změně využití rozmístěny rozptýleně v různých částech sídla) minimální. Urbanistická koncepce předpokládá lokalizaci rozhodujících ploch pro další rozvoj sídla především do jejího západního a jižního sektoru. Plochy určené pro sport a rekreaci, event. pro občanskou vybavenost nejsou navrhovány. Ty budou nedílnou součástí nových ploch bydlení v rámci lokální občanské vybavenosti, která je připouští.

Územní plán navrhuje využít jednu plochu pouze pro uskladnění např. slámy, sena atd. a dále je zde možné realizovat zastřešené stání pro zemědělskou techniku, např. kombajn, traktor atd. Tato plocha využívá současně zastavěné území obce.

Negativní důsledky na životní prostředí by měly být v důsledku nové výstavby minimální. Krajinná zeleň není ani v jediném případě narušena a i zemědělský půdní fond nenarušuje souvislé plochy orné půdy uvnitř zcelených zemědělských ploch. Pro zvýšení ekologického potenciálu území je na obvodě katastru několik ploch určeno k zatravnění a dále jsou zde  navrženy plochy k zalesnění.

Negativní důsledky na dopravní a technickou infrastrukturu se rovněž nepředpokládají. Nové plochy pro bydlení budou chráněny výstavbou silničního obchvatu mimo centrum obce.

Z hlediska dopravy je důležitý i dlouhodobý záměr na vybudování silnice I. třídy. Pro ní rezervuje územní plán v souladu se ZÚR Plzeňského kraje koridor severně od obce.

Pokud se jedná o technickou infrastrukturu respektuje územní plán projektovou dokumentaci pro zásobování obce vodou a pro čištění odpadních vod v ČOV dle plánu rozvoje vodovodu a kanalizace Plzeňského kraje. Elektrická energie a plyn zůstávají beze změny, pouze budou jejich sítě rozvedeny do nových zastavitelných ploch.

- Limity využití území

Urbanistická koncepce územního plánu obce Kaceřov respektuje následující limity využití území:

1. ochranné pásmo silnic II/231 a III/2318 (15 m),

2. ochranné pásmo elektrorozvodů VN 22 kV (10 m),

3. ochranné pásmo elektrorozvodů VN 400 kV (25 m),

4. ochranné pásmo trafostanic (20,30 m),

5. ochranné pásmo telekomunikačních kabelů (1,5 m),

6. ochranné pásmo STL plynovodního potrubí (1 m),

7. ochranné pásmo vodovodního potrubí (1,5 m),

8. ochranné pásmo lesa (50 m),

9. manipulační plocha podél vodních toků (6 m),

10. ochranné pásmo ropovodu IKL

11. ochranné pásmo RRT

12. hranice přírodního parku Berounka

13. ochranné pásmo NRBK řeky Berounky

14. poddolované území

15. zóny záplavového území Q5, Q20, Q100,

16. území zvláštní povodně pod vodním dílem

17. ochranné pásmo A a B národní kulturní památky

Na základě návrhu územního plánu vyplývají tyto nové tzv. „výstupní“ limity využití území:

1. ochranné pásmo přeložky silnice II/231 (15 m),

2. ochranné pásmo vodovodního potrubí,

3. ochranné pásmo vodojemu

4. ochranné pásmo kanalizačního potrubí,

5. ochranné pásmo ČOV

5. ochranné pásmo STL plynovodního potrubí,

6. prvky místního Územního systému ekologické stability (lokální biocentra a lokální biokoridory).

7. lokální biocentra lokální biocentrum LBC 20,21,22,23,24,25,26

8. lokální biokoridory 20-21, 21-22, 20-26, 24-25, 25-22, 26-25, 22-23

| Plocha | Rozloha v ha | Zdůvodnění využití plochy |
| --- | --- | --- |
| B1 | 3,93 | zástavba proluky mezi sídlem a navrhovaným obchvatem půdy s nižší třídou ochrany |
| B2 | 1,28 | lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany proluka mezi lesem a současnou zástavbou snadné dopravní napojení |
| B3 | 0,37 | doplnění urbanistického půdorysu půdy s nižší třídou ochrany snadné dopravní napojení z komunikace obsluhující lokalitu B2 |
| B4 | 0,82 | zarovnání urbanistického půdorysu východního sektoru sídla lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany snadné dopravní napojení na komunikaci a inženýrské sítě, zásobující lokalitu B2 |
| ZA1 | 0,46 | odclonění lokality pro bydlení od hluku z navrhovaného obchvatu lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany proluka mezi navrhovaným obchvatem a navrhovanou lokalitou pro bydlení |
| ZV1 | 0,20 | doplnění zázemí pro hospodaření na zahradách a přilehlých polích snadný přístup z polních ploch lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany |
| L1 | 1,87 | doplnění proluky lesa půdy s nižší třídou ochrany zvýšení ekologické stability krajiny zvýšení retenční kapacity území |
| L2 | 1,03 | zástavba proluky v sídle půdy s nižší třídou ochrany změna neplodné půdy na lesní plochu zvýšení ekologické stability krajiny zvýšení retenční kapacity území |
| L3 | 0,58 | doplnění lesních pozemků změna neplodné půdy na lesní plochu zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny |
| L4 | 1,63 | doplnění lesních pozemků změna neplodné půdy na lesní plochu zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny půdy s nižší třídou ochrany |
| L5 | 0,87 | doplnění proluky lesních pozemků půdy s nižší třídou ochrany zvýšení retenční kapacity území - zvýšení ekologické stability krajiny |
| Z1 | 1,00 | doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území půdy s nižší třídou ochrany |
| Z2 | 9,09 | doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území |
| Z3 | 4,36 | doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území |
| Z4 | 2,16 | špatně přístupný pozemek na intenzivní obdělávání doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území půdy s nižší třídou ochrany |
| Z5 | 2,53 | doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území půdy s nižší třídou ochrany |
| Z6 | 2,53 | doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území půdy s nižší třídou ochrany |
| Z7 | 0,64 | doplnění zatravnění doplnění proluky lesních pozemků zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území půdy s nižší třídou ochrany |
| Z8 | 1,59 | doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území půdy s nižší třídou ochrany |
| Z9 | 1,35 | dělení pozemku z důvodu zvýšení odolnosti vůči erozi zvýšení ekologické stability krajiny zvýšení retenční kapacity území snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území |
| Z10 | 1,71 | doplnění zatravnění zvýšení retenční kapacity území zvýšení ekologické stability krajiny snížení účinnosti vodní eroze ve svažitém území půdy s nižší třídou ochrany |
| MO1 | 0,74 | přeložení silnice druhé třídy mimo centrum obce napřímení komunikace lepší průjezdný profil možnost zřízení sjezdu do lokality B1 |
| MK1 | 0,22 | dopravní zpřístupnění lokalit B2, B3 a B4 možnost uložení inženýrských sítí do komunikace |
| MK2 | 0,02 | dopravní zpřístupnění lokalit B1 možnost uložení inženýrských sítí do komunikace |
| V11 | - | potřeba akumulace vod pro zásobování obce pitnou vodou geograficky a výškopisně výhodná poloha |
| ČOV | - | nutný návrh ČOV vyplývající z potřeby řešit likvidaci odpadních vod z návrhových lokalit |

S ohledem na skutečnost, že řešené území se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině s klasickým selským osídlením, navrhuje územní plán zásady prostorového uspořádání, které jsou pro území obce závazné. Obytné objekty budou pouze jednopodlažní s obytným podkrovím.

x          x          x

Kromě limitů využití území navrhuje územní plán následující územně technické řešení dopravy, občanské vybavenosti a technické infrastruktury:

- Doprava

Silnice

Územní plán navrhuje na území obce novou obchvatovou komunikaci, která povede mimo centrum sídla. Bude se jednat o relativně krátkou přeložku silnice II. třídy č. 231. Přeložka je navržena západně od sídla. Rovněž územní plán respektuje záměry krajského úřadu na vybudování komunikace II. třídy severně od obce.

Místní komunikace

Dopravní napojení plochy B1 bude řešeno v rámci územní studie. Zbývající plochy budou dopravně obslouženy ze stávajících komunikací.

Územní plán navrhuje nové místní komunikace MK1 a MK2. Komunikace MK1 obslouží návrhové plochy B2, B3, B4. Komunikace MK2 zpřístupní lokalitu B1.

Železnice

Katastrálním územím Kaceřova neprobíhá žádná železniční trať.

Veřejná doprava

Návrh územního plánu na vybudování zálivů autobusové zastávky je odůvodněn skutečností, že prostorové poměry silnic a místních komunikací v centru obce jsou nevyhovující.

Komunikace pro pěší a cyklisty

Územní plán navrhuje v zastavitelných plochách chodníky pro pěší alespoň po jedné straně ulice.

Územní plán nenavrhuje žádnou cyklostezku.

Plochy pro dopravu v klidu

Územní plán nenavrhuje v zastavěném území nová parkoviště.

V obytné zástavbě jsou téměř všechny vozy odstavovány a garážovány na pozemcích vlastníků rodinných domů.

Ostatní doprava

Na území obce se v současné době nenachází žádné letiště ani plocha vhodná pro jeho realizaci.

Rovněž jiná doprava (vodní a pod.) se na území obce nevyskytuje.

- Občanské vybavení

V rámci ploch občanského vybavení je stabilizována plocha pro sport, obecní úřad a restaurace.

Územní plán připouští budovat v rámci ploch bydlení venkovského charakteru související občanskou vybavenost v nových plochách bydlení.

Základní školní výuka není v obci zajištěna. Děti dojíždějí do Kaznějova, Horní Břízy a do Plzně. Předškolní výchova není v obci zabezpečena. Zdravotnické služby jsou poskytovány v Kaznějově a Horní Bříze a v nemocnicích v Plzni. V současné době není v obci žádné specifické jednoúčelové kulturní zařízení. Plochy pro sport především pro fotbal jsou v obci na dobré úrovni, i jejich umístění je vhodné.

- Technická infrastruktura

# Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro krajinářské a vodohospodářské funkce na katastrálním území obce Kaceřov. Vzhledem k tomu, že se obec nachází v blízkosti řeky Berounky, která zasahuje na jižním okraji do katastrálního území obce a řešeným územím protékají řeka Třemošná a Dobříčský potok, jsou zde příznivé odtokové poměry z celého území, které je navíc svahováno jižním a východním směrem k řece Berounce. Část řešeného území je také zalesněna a je zde i mnohá krajinná zeleň, která odtokové poměry z území zlepšuje.

Územní plán navrhuje úpravu a zkapacitnění toku řeky Třemošné a Dobříčského potoka, spočívající především ve zpevnění a vyčištění koryta. Toto opatření by mělo chránit plochy podél obou vodních toků před povodněmi. Úpravou a zkapacitněním se nemění šířkové ani směrové poměry toků, pouze se zlepší jejich průtokové vlastnosti.

Podél vodních toků ponechává územní plán volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 6 m pro umožnění přístupu správci toků.

Zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována pitnou vodou prostřednictvím domovních studní. Množství vody v domovních studních je však v poslední letech nedostatečné. Kvalita pitné vody je nevyhovující vlivem zvýšené koncentrace dusičnanů. Z těchto důvodů navrhuje územní plán vybudování vodovodní sítě obce tak, aby bylo zajištěno zásobování všech stávajících objektů a nových rozvojových ploch pitnou vodou z navržené vodovodní sítě, která byla převzata z plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Plzeňského kraje. V obci Kaceřov není vybudována vodovodní siť pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních je však v poslední letech nedostatečné. Kvalita pitné vody je nevyhovující vlivem zvýšené koncentrace dusičnanů.

V obci se nachází jedna obecní studna. K zásobení požární vodou slouží požární nádrž v blízkosti zámku.

Územní plán navrhuje zásobování obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu Dobříč – Jarov – Koryta – Kaceřov – Čivice. Návrh vychází ze zpracované studie (plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje).

Zdrojem vody bude vybudovaný podzemní zdroj o celkové kapacitě 4 l/s v lokalitě Třebekov. Voda v tomto zdroji vykazuje kyselou reakci a zvýšený bakteriologický obsah. Proto bude nutné vybudovat dvoustupňovou úpravnu vody s dávkováním uhličitanu sodného, chlornanu sodného a manganistanu draselného s dvojicí filtru.

Upravená voda bude akumulována ve vodojemu Třebekov 2 x 100 m3 (450/446 m n. m.) a povede dále zásobním řadem TVL DN 125 v délce 2,82 km do obce Dobříč. Na tento řad bude  napojen přívodní řad TVL DN 80 v délce 2,35 km do vodojemu Čivice 2 x 50 m3 (385/382 m n. m.). Z VDJ bude obec Kaceřov zásobována řadem TVL DN 100 délky 1,3 km a rozvodný řad bude z potrubí TVL DN 80 délky 0,9 km.

Výpočet potřeby vody:

Počet obyvatel			 					115

Spec. spotřeba								150 l/os/den

Průměrný denní přítok

Q24=													17,25 m3/den					=0,1996 l/s

Maximální denní přítok

Qm=	Q24*km (km=1,5)	  	    25,875 m3/den				=0,2994 l/s

Maximální hodinový přítok

Qh= Qm*kh (kh=1,8)			 	    0,539 l/s								=1,940 m3/hod

Výhledový počet obyvatel

Počet obyvatel			 					290

Spec. spotřeba								150 l/os/den

Průměrný denní přítok

Q24=													43,5 m3/den					=0,5034 l/s

Maximální denní přítok

Qm=	Q24*km (km=1,5)		   62,25 m3/den				=0,7552 l/s

Maximální hodinový přítok

Qh= Qm*kh (kh=1,8)				   1,3594 l/s						=4,8938 m3/hod

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Územní plán navrhuje řešení odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z Kaceřova formou výstavby nové kanalizační sítě dle plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Plzeňského kraje. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,3 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod. V I. etapě je navržena mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní dostabilizací kalu s kapacitou 150 EO, V II.etapě existuje možnost rozšíření podle intenzity výstavby. Hrubé předčištění je navrženo v nejjednodušším provedení - jemné česle a vertikální lapák písku. Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace s nitrifikací v jedné nebo ve dvou čistírenských jednotkách. Aerace a homogenizace nádrže je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. Pro separaci kalu je uvažována jedna dosazovací nádrž s vertikálním průtokem. Přebytečný kal bude shromažďován v uskladňovací nádrži. Po zahuštění sedimentací bude odvodňován mobilním zařízením (případně odvážen k odvodnění). Na takto odvodněný kal bude vytvořen prostor pro uskladnění, minimálně na období 6 měsíců. Nezávadný, odvodněný kal bude aplikován na zemědělské pozemky. V dlouholetém horizontu budou veškeré odpadní vody likvidovány na ČOV.

Územní plán navrhuje dle plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Plzeňského kraje umístění čistírny odpadních vod v jižní části katastrálního území. ČOV bude umístěna v tomto místě zejména pro svoji výhodnou polohu v blízkosti vodoteče. Z hlediska výškových poměrů  se jedná o jedno z nejníže položených míst v území.

Výpočet množství odpadních vod

Množství splaškových vod je dáno spotřebou vody, která je vypočtena výše. Výpočet je proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:

NÁVRH: 0,5034 x 0,9 = 0,45 l/s

Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný v průběhu 24 hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli hodinové nerovnoměrnosti odtoku v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :

Qsmax.= Qs x kh

Výhledovému počtu obyvatel Kaceřova (115 obyvatel, resp. po vyčerpání návrhů 290) odpovídá hodnota kh 4,4. Jelikož však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální odtok splaškových odpadních vod z Kaceřova takto:

NÁVRH: 2,2 x QS  = 2,2 x 0,45 = 0,99 l/s

Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové charakteristiky v potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako průměrný noční průtok: Qsmin. = Qs x 0,67:

Qsmin. = Qs x 0,67 = 0,45 x 0.67 = 0,3015

Elektrická energie

Územní plán nenavrhuje žádnou novou trafostanici. Návrhové plochy budou zásobovány ze stávajících trafostanic. Ty budou posíleny tak, aby jejich kapacita vyhovovala stávajícím i návrhovým plochám. Z nich bude vyvedeno podzemní kabelové vedení nízkého napětí do jednotlivých ploch pro bydlení.

Je pravděpodobné, že transformační stanice na severu obce u zámku, nebude muset být posílena, neboť sloužila k zásobování elektrickou energií pro zámek a areál bývalého družstva, který již není funkční v původním rozsahu.

Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie

V budoucnu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:

Návrh celkem ...........120 kW

Výpočet vychází z následujících předpokladů:

a)	stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Kaceřova pro 40 rodinných domů

a1)	stupeň elektrizace "B" (tj. základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody + elektrické topení) - počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Kaceřova pro 10 rodinných domů

a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 40 x 0,3 = 66 kW

a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 10 x 0,3 = 54 kW

Další větší odběry se nepředpokládají.

Plyn

Obec je v současné době plynofikována. Plynovodní potrubí STL je do obce přivedeno ze severu z obce Čivice.

Územní plán navrhuje plynofikaci všech rozvojových ploch v obci prostřednictvím středotlakých rozvodů, které budou napojeny na stávající STL plynovodní síť Kaceřova a povedou v trasách nových místních komunikací a v koridorech inženýrských sítí.

Výpočet nárůstu spotřeby plynu

bytová zástavba: uvažujeme cca 45 stáv. RD a 50 RD v návrhovém období. Při cca 90 %-ní plynofikaci lze v obci ve výhledu předpokládat 95 plně gazifikovaných RD, v nich jsou pro zjednodušení uvažovány vždy jedna kuchyně a jedna koupelna (to možno akceptovat s přihlédnutím k ojedinělému využívání el. energie pro tyto účely). Průměrné hodinové potřeby:

- otop (o): qo = 2,5 m3/h (jeden kotel pro celý RD)

- příprava TUV (t): qt = 2,1 m3/h

- vaření (v): qv = 1,2 m3/h.

Výpočet odběrů zemního plynu v kategorii obyvatelstva vychází z těchto předpokladů:

- rodinné domy stávající: 45

- rodinné domy navrhované 50

Za těchto předpokladů lze odhadnout spotřebu plynu v kategorii obyvatelstva :

Odběr zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva – návrh I. etapa:

- vaření jídel 95 b.j x 120 m3															=       11 400 m3/rok

- příprava teplé užitkové vody 95 b.j x 600 m3						=        57 000 m3/rok

- vytápění bytů - etážové 8 b.j x 1 800 m3								=        14 400 m3/rok

- vytápění bytů v rodinných domech 95 b.j x 3 000 m3		=      285 000 m3/rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- součet																	=    367 800 m3/rok

Spoje

Obec Kačerov je napojena na ATÚ v Dobříči a ta dále do Kaznějova. V rámci územního plánu není navrženo rozšíření MTS do lokalit navrhované výstavby  vzhledem k rozvoji bezdrátových technologií. Pokud bude požadováno rozšíření MTS do nových navrhovaných lokalit, je možmé umístit podzemní vedení do komunikací v souběh s ostatními sítěmi technického vybavení. Jinak na úseku telekomunikací a spojů nenavrhuje územní plán žádné zásadní změny oproti současnému stavu.

Řešení distribuční sítě je zatím předpokládáno s kabelovým přívodem do systému sloupových rozvaděčů, z nichž by byly paprskově napojováni jednotliví účastníci venkovními přípojkami. Výhledově lze předpokládat - zvláště v případě uplatnění televizních kabelových rozvodů - úplnou kabelizaci sítě JTS.

- Odpadové hospodářství

Územní plán nenavrhuje žádné změny v koncepci odpadového hospodářství z důvodu vyhovující stávající situace.

Likvidace domovního odpadu zajištěna svozem. Na území obce není žádná skládka komunálního odpadu. Sběr nebezpečného (baterie, staré léky, zbytky barev a laků, zářivky atd.) a velkoobjemového odpadu je zajištěn přistavením kontejnerů, určených pro tento odpad 2x ročně na předem vymezených místech.

x          x          x

Kromě územně technických skutečností určují využití území i faktory ochrany a tvorby krajiny. Patří mezi ně především Územní systém ekologické stability.

- Ochrana přírody

Většina řešeného území je ovlivněna řekou Berounkou. Kde je nutné zachovat biologické, krajinné a estetické hodnoty podél řeky a využít ji spolu s přírodními krásami a půvabem krajiny k rekreaci a cestovnímu ruchu. Podmínkou zdárného vývoje oblasti je nejen ochrana, ale i tvorba přírodního prostředí podle místních podmínek (např. dosadba rozptýlené zeleně apod.). Výstavba objektů a zařízení musí zde být v souladu s příslušnou schválenou územně plánovací dokumentací. Není zde povolena výstavba objektů a zařízení, které by svým provozem nebo vzhledem podstatně narušily přírodní prostředí a krajinářské hodnoty území.

- Územní systém ekologické stability

Na katastrálním území obce Kaceřova byla v rámci lokálního Územního systému ekologické stability vymezena soustava sedmi lokálních biocenter a šesti lokálních biokoridorů. V území jsou dále registrovány i prvky regionálního a nadregionálního ÚSES. Konkrétně část RBC 1233 a RBK 1165. Dále je nutno poznamenat, že celé katastrální území Kaceřov se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru K 50 vodního toku Berounky Podrobně jsou jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability uvedeny v následující tabulce:

| prvek ÚSES | číslo | stav | charakteristika | návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC | 20 | funkční | Převážně smíšený lesní porost s přilehlou rozlohou orné půdy. Vzrostlé dřeviny DB,BK s příměsí SM a BO. Výrazná členitost dřevin a nízkého patra keřů, vytváří ekologicky stabilní svahové území stávající strže. | Udržovat přirozenou skladbu dřevin, bez vážných zásahů lidské činnosti, pouze udržovací formou hospodaření převážně v podrostní skupině na orné půdě omezit intenzivní hospodaření a změnit druh pozemku na trvalý travní porost s pozvolnou sukcesí. |
| LBC | 21 | funkční | Převážně smíšený lesní porost s přilehlou rozlohou orné půdy. Vzrostlé dřeviny DB,BK s příměsí SM a BO. Výrazná členitost dřevin a nízkého patra keřů, vytváří ekologicky stabilní svahové území stávající strže. | Udržovat přirozenou skladbu dřevin, bez vážných zásahů lidské činnosti, pouze udržovací formou hospodaření převážně v podrostní skupině na orné půdě omezit intenzivní hospodaření a změnit druh pozemku na trvalý travní porost s pozvolnou sukcesí. |
| LBC | 22 | funkční | Svahová stráň údolní strže a přilehlá orná půda. Vzrostlé dřeviny DB,BK s příměsí SM a BO. Výrazná členitost dřevin a nízkého patra, keřů vytváří ekologicky stabilní svahové území stávající strže. | Udržovat přirozenou skladbu dřevin, bez vážných zásahů lidské činnosti, pouze udržovací formou hospodaření převážně v podrostní skupině na orné půdě omezit intenzivní hospodaření a změnit druh pozemku na trvalý travní porost s pozvolnou sukcesí. |
| LBC | 23 | nefunkční | Nově navržené území k zalo-žení biocentra s převahou plochy v sousedním kat. území. Současný stav je území orné půdy bez přímých stabilizačních porostů. | Extenzivní způsob hospodaření, převod do trvalých travních porostů případně do ostatní plochy s ponecháním volné sukcesi. Výhledově s kosením 1x ročně. |
| LBC | 24 | funkční | Katastrální území Dobříč Bude řešeno v ÚP Dobříč. | Bude řešeno v ÚP Dobříč. |
| LBC | 25 | funkční | Údolní strž podél silnice s přilehlou ornou půdou. Porost smíšeného lesa s výrazně členitou skladbou dřevin BO,SM, listnaté BK, HB, BŘ, JŘ a OS. Výrazná členitost dřevin a keřů, tvoří vysokou stabilitu. V horní části strže, částečně narušena černou skládkou odpadního materiálu. Nyní částečně oploceno. | Omezit další možnost rozšíření černé skladky, zachovat přirozenou skladbu dřevin, pouze udržovací formou hospodaření. |
| LBC | 26 | částečně funkční | Na části svažitého území mokřad, s přilehlou plochou travních porostů a dále až orná půda. Navržené území pro založení BC s možností zvýšení ES a zvýšit retenci zadržení vody v krajině. | Především vhodně rozšířit vodní plochu s úpravou hráze včetně změny orné půdy na TTP s výsadbou listnatých melioračních dřevin podle další projektové dokumentace (VPO) |
| LBK | 20-26 | nefunkční | V současné době převážně orná půda a trasa BK o min. šířce 15m vede jižním směrem s ostrým zlomem k západnímu okraji katastru. Přechází bariery dvou silnic, které je nutno později řešit . Spojuje LBC 20 a LBC 26. V další dokumentaci možno sloučit s navrhovanou polní cestou. | Trasu v optimální šířce zatravnit a možno zajistit výsadbu dřevin a nechat volné sukcesi. Údržbu zajistit kosením trávníku 1x ročně. |
| LBK | 26-25 | nefunkční | Trasa navržena souběžně se stávající polní cestou, současně orná půda s návazností na ostatní plochy křovin s návazností na BC25. | Trsu v optimální šířce min. 15m na orné půdě zatravnit, údržba kosením 1x ročně . |
| LBK | 24-25 | nefunkční | Trasa navržena souběžně se stávající polní cestou, současně orná půda s návazností na ostatní plochy křovin s návazností na BC25. Jedná se o nově navrženou trasu biokoridoru na orné půdě. | Zatravnění v minimální šířce 15m, údržba kosením 1x ročně. |
| LBK | 25-22 | nefunkční | Z prostoru TTP přes silnici na ornou půdu až ke stávající terénní strži, šířka min. 15m, nyní bez porostu keřů i dřevin. | Zatravnění v minimální šířce 15m, údržba kosením 1x ročně. |
| LBK | 21-22 | nefunkční | Tráva vede v původní strži v sousedním k.ú.Čivice. | Zachovat původní stav |
| LBK | 20-21 | nefunkční | Trasa prochází původní hlubokou strží ve spodní části s vodním tokem. Terénní strž je v původním stavu se skladbou dřevin jehličnatých i listnatých s vysokou ekologickou stabilitou. | Zachovat původní stav dřevin, pouze v nutném případě volit údržbu padlých stromů přes vodoteč. |
| LBK | 22-23 | nefunkční | Trasa nově navrhovaná na orné půdě podél katastrální hranice Kaceřov- Čivice (okr. Rokycany) k propojení LBC 22/ | Trasa určená k zatravnění s náletovými dřevinami převedená do ochranné zeleně (ostatní plochy) |

LBK č. 23-24 	- mimo katastrální území

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu územního plánu, jelikož zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování.

Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí.

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
 na zemědělský půdní fond 
 a pozemky určené k plnění funkce lesa

- Ochrana půdního fondu

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, 
údaje o druhu pozemku dotčené půdy

Celková rozloha rozvojových ploch navržených na zemědělském půdním fondu je cca 12 ha.

Z tohoto rozsahu připadá největší podíl na ornou půdu, v menší míře dojde k záboru zahrad a ovocných sadů. Minimální zábor je pak navržen na trvalých travních porostech. Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF jsou obsaženy v závěrečné tabulce této kapitoly.

Z hlediska funkčního využití se na nových záborech zemědělského půdního fondu podílí v Kaceřově převážně bytová výstavba v rámci ploch bydlení – bydlení v rodinných domech. Zbytek připadá na plochy určené k plnění funkcí lesa, komunikace, jedna plocha pro výrobu a skladování a jedna plocha pro plochy bydlení - zahrady a sady v zastavěném území.

Údaje o skutečných investicích vložených do půdy 
a o jejich předpokládaném porušení.

Na odnímaných plochách nejsou vybudovány na k.ú. obce Kaceřov žádné meliorační stavby. Tyto se nachází mimo odnímané plochy.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
a o jejich předpokládaném porušení.

V Kaceřově nedojde plánovanou výstavbou k narušení žádných objektů zemědělské prvovýroby.

Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.

Pro obec Kaceřov nebyly dosud zpracovány "Pozemkové úpravy". Avšak s ohledem na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na Pozemkových úpravách schválen, lze předpokládat, že bude možno projekt Pozemkových úprav budoucímu uspořádání obce přizpůsobit.

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Územní plán obce Kaceřov byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu převážně do proluk ve stávající zástavbě nebo na plochy, které na stávající zástavbu sídla bezprostředně navazují. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských honů a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy, mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. Další výhodou urbanistického řešení územního plánu je skutečnost, že prostřednictvím nové výstavby zkompaktňuje a aronduje současný urbanistický půdorys obce do jednoho komplexně uceleného útvaru bez obtížně přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které by byly uvnitř plánované zástavby, eventuálně podél jejího nepravidelně uspořádaného obvodu. Dále byly jednotlivé návrhové lochy umísťovány na půdy s nižší třídou ochrany (BPEJ).

Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce a hranic pozemkové držby, tras základních zemědělských účelových komunikací

V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je uvedena hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy a území obce zastavěné k k 2.9.2008 v rámci Průzkumů a rozborů, jak to ukládá § 12 v odstavci 1, vyhlášky č.13/1994 Sb.

Dále jsou v grafické dokumentaci uvedeny zemědělské komunikace.

Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Na správním území obce Kaceřov se nachází celkem 27 BPEJ,  z toho 5 dotčených plánovanou výstavbou.

Prvá číslice pětimístného kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu v rámci České republiky (od 0 do 9, t.j. od nejteplejšího a nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí klimatický region). V rámci tohoto klimatického regionu se zde vyvinuly 3 z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek, které budou dotčeny plánovanou výstavbou:

HPJ 21 – hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké a silně vysušené

HPJ 22 - půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě 
 i fluvizemě, na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína, 
 s vodním režimem, mírně výsušné;

HPJ 68 – gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé 
 na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí 
 včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý 
 vodní režim;

Konkrétní odnětí ZPF uvádí tabulka na následujících stranách, kde jsou zohledněny zásadní požadavky na řešení důsledků odnětí ZPF dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb..

PŘEHLED PLOCH NAVRŽENÝCH K ODNĚTÍ ZPF (DLE PŘÍLOHY Č.5 K VYHLÁŠCE Č.13/1994 SB.)

| č. plochy | Návrh využití ploch | Celková rozloha v ha | Z toho zábor ZPF v ha | Kultura | BPEJ | Třída ochrany | Umístění mimo současné zastavěné území (ZPF v ha) | Investice do půdy (v ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Plochy bydlení v rodinných domech | 3,9259 | 3,3621 | orná půda orná půda orná půda zahrady a sady | 3,2% 4.21.13. 0,3% 4.22.12 60,0,5% 4.21.12 36,5% 4.21.12 | V. IV. V. V. | 2,135 | - |
| B2 | Plochy bydlení v rodinných domech | 1,2786 | 1,2786 | zahrady a sady ovocný sad | 10,3% 4.22.12 0,7% 4.21.13 89% 4.22.12 | IV. V. IV. | 1,2786 | - |
| B3 | Plochy bydlení v rodinných domech | 0,3737 | 0,3737 | orná půda | 91% 4.22.12 9% 4.22.13 | IV. V. | 0,3737 | - |
| B4 | Plochy bydlení v rodinných domech | 0,8176 | 0,8100 | orná půda orná půda trvalý tr. porost trvalý tr. porost orná půda | 73% 4.22.13 2,7% 4.22.12 4,6% 4.22.12 2,3% 4.68.11 17,4% 4.68.11 | V. IV. IV. V. V, | 0,8100 | - |
| ZA1 | Plochy bydlení - zahrady | 0,4574 | 0,4335 | orná půda orná půda | 68,7% 4.21.12 31,3% 4.21.13 |  | 0,4335 | - |
| ZV1 | Plochy výroby a skladování - zemědělské stavby | 0,1980 | 0,1980 | zahrady a sady | 100% 4.21.12 | V. | 0,0 | - |
| L1 | Plochy lesní - lesní půda | 1,8604 | 1,8604 | trvalý tr. porost | 97,7% 4.41.68 2,3% 4.22.12 | V. IV. | 1,8604 | - |
| L2 | Plochy lesní - lesní půda | 1,0221 | 0,7369 | orná půda | 60,3% 4.41.78 39,7% 4.26.52 | II. | 0,7369 | - |
| L3 | Plochy lesní - lesní půda | 0,5844 | 0,0000 | ostatní plocha | - | - | - | - |
| L4 | Plochy lesní - lesní půda | 1,6329 | 1,2770 | trvalý tr. porost | 100% 4.41.78 | V. | 1,2770 | - |
| L5 | Plochy lesní - lesní půda | 0,8619 | 0,8619 | trvalý tr. porost | 100% 4.21.13 | II. | 0,8619 |  |
| MO1 | Plochy dopravní infrastruktury – silnice II. třídy | 0,7435 | 0,4030 | orná půda orná půda | 80% 4.21.12 20% 4.21.13 | V. V. | 0,3405 | - |
| MK1 | Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace | 0,2220 | 0,0760 | orná půda | 91% 4.22.13 9% 4.22.12 | V. V. | 0,2011 | - |
|  | Celkem | 13,9784 | 11,6711 |  |  |  | 10,3086 |  |

- Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území

Návrh územního plánu V řešeném území se nachází celkem cca 60 ha lesních pozemků. Lesnatost území je průměrná, lesy pokrývají 14 % celkové rozlohy.

Podle Lesního hospodářského plánu spadají prakticky veškeré lesy v obci do kategorie 10 – hospodářský les.

Lesní pozemky na správním území obce jsou různého stáří, jejich průměrný věk se většinou pohybuje kolem 20-60 let.

Navrhovaná opatření

Územní plán navrhuje 5 ploch k zalesnění (L1,L2,L3,L4,L5).

V řešeném území se nepředpokládají žádné lesnické rekultivace. Chatová zástavba se na lesních pozemcích nevyskytuje.

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa

Navrhovaným řešením nedojde k odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.